## Slide 1
Makale Konusu / Dosya Adı | Kurum (Tesis) | Akış Koşulları (Mach, Sıcaklık, Basınç) | Termal / Kimyasal Dengesizlik Durumu | Nümerik Çalışma (Yöntem) | Kullanılan Çözücü / Kod | Deney Geometrisi
Hız ve Sıcaklık Ölçümlerinin Karşılaştırılması (Comparison of velocity and temperature measurements.pdf) | University of New South Wales (T-ADFA Shock Tunnel) | Mach 9.7 Rezervuar: T_0=3051 K, P_0=11.5 MPa Serbest Akış: Tt=165 K | Kimyasal olarak donmuş (reaksiyonsuz) kabul edilmiştir, ancak termal dengesizlik (titreşim sıcaklığının öteleme sıcaklığından yüksek olması) etkilidir. | Evet. (DSMC ve CFD karşılaştırmalı kullanılmış). | DS2V (DSMC analizleri için) ESTC (1-D şok tüpü kodu) | Gezegensel giriş probu (45° küt koni, düz tabanlı).
Laminer Şok Dalgası Etkileşim Bölgeleri (Comparisons_between_Measurements_in_Regions_of_Lam.pdf) | CUBRC (LENS I ve 48-inch Shock Tunnels), ABD | Mach 10 - 12.4 Rezervuar: T0=1111 - 2777 K (2000-5000 °R) | Test gazı olarak Azot (N2) kullanılarak kimyasal reaksiyonlar önlenmiştir; yüksek entalpili durumlarda serbest akışta titreşimsel (termal) dengesizlik mevcuttur. | Evet. (Hem CFD (Navier-Stokes) hem de DSMC metotlarıyla yapılmıştır). | Yazarların geliştirdiği/kullandığı özel Navier-Stokes ve DSMC kodları kullanılmıştır. | İçi boş silindir/flare ve çift koni (25°/55° ve 25°/60° açılı modeller).
Göttingen Yüksek Entalpili Şok Tüneli (HEG) (High_Enthalpy_Shock_Tunnel_Gottingen_of_the_German.pdf) | DLR (Alman Havacılık ve Uzay Merkezi) - HEG Tesisi | Mach 6 - 10 Rezervuar: T0=1640 - 6816 K, P0=6.8 - 47.3 Mpa | Kimyasal ve termal dengesizlikleri incelemek için çalıştırılmaktadır. | Evet. (Tesisin nozul akış koşullarını karakterize ve kalibre etmek için CFD kullanılmıştır). | DLR TAU (CFD Nozul simülasyonları için) | Scramjet, HEXAFLY-INT, ReFEx uçuş konfigürasyonları ve küre/silindir modeller.
Küt Cisimlerin Aerodinamik Etkileşimi (Aerodynamic interactions of blunt bodies free‑flying...) | DLR (Alman Havacılık ve Uzay Merkezi) - H2K Tesisi | Mach 7 Rezervuar: T0=600 K, $P_0=520$ kPa Serbest Akış: 1046 m/s | Tesisin soğuk hipersonik akış karakteristiği ve düşük sıcaklık seviyeleri nedeniyle kimyasal veya termal bir dengesizlik yoktur. | Hayır. (Nümerik çalışma yapılmamış, sadece stereo-tracking ile serbest uçuş deneyleri yapılmıştır). | Nümerik modelleme yok | Küre ve küplerin yan yana ve art arda (tandem) varyasyonları.
Süper Yörüngesel Hızlarda Aerotermodinamik (Aerothermodynamics Behind a Blunt Body at Superorbital Speeds) | University of Queensland (X2 Expansion Tube) | Mach 6.1 (Hava) & Mach 8.1 (CO2-N2) Serbest Akış: $T_{\infty}=2790-3570$ K, $P_{\infty}=1.7-2.5$ kPa | Süper yörüngesel akış (>8 km/s) simüle edildiğinden çok güçlü kimyasal reaksiyonlar ve termal dengesizlik mevcuttur. | Evet. | MBCNS (Multiblock Compressible Navier-Stokes) L1d (1D Lagrangian akış koşulu belirleme kodu) | 45° yarı açılı küt koni (Mars mikro-probuna benzer).
Dairesel Bir Silindirin Hipersonik Hızlardaki Taban Akışının İncelenmesi (An Investigation of Base Flow of a Circular Cylinder at Hypersonic Speeds) | University of New South Wales (T-ADFA Shock Tunnel) | Hava (Air) kullanılarak iki farklı durum çalışılmıştır: • Durum A (Yüksek Entalpi): Mach 9.13, T_\infty=593 K, P_\infty=381 Pa • Durum B (Düşük Entalpi): Mach 10.3, T_\infty=168 K, $P_\infty=291 Pa | Her iki durum için de termal denge varsayılmıştır. Ancak yüksek entalpili Durum A'da akış reaktif (ayrışma ve yeniden birleşme reaksiyonları mevcut) olarak kabul edilirken, düşük entalpili Durum B kimyasal olarak donmuş (non-reacting) kabul edilmiştir. | Evet. (Zamana bağlı Sıkıştırılabilir Navier-Stokes denklemleri kullanılmıştır). | MBCNS (Multi-Block Compressible Navier-Stokes) | Dairesel silindir (Dış Çap: 32 mm, Genişlik (Span): 132 mm).